МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Придніпровська державна академія будівництва

та архітектури

Кафедра архітектурного проектування  ТА МІСТОБУДУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ І МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ

РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

денної форми навчання

Дніпро –2023

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. / Укладачі:  Бондаренко О.І., Невгомонний Г.У. - Дніпро: ПДАБА, 2023. - 13 с.

Методичні вказівки містять практичні роботи для ознайомлення з програмою, методикою і рекомендаціями щодо проектування об’єкту заміського відпочинку.

Укладачі: Бондаренко О. І, старший викладач кафедри архітектурного                 проектування та містобудування ПДАБА;

Невгомонний Г. У., доцент кафедри архітектурного              проектування та містобудування ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Невгомонний Г.У., к. т. н., доцент, зав. кафедри  архітектурного проектування та містобудування ПДАБА.

Рецензент: Воробйов., кандидат архітектури, доц. кафедри  архітектурного проектування та містобудування ПДАБА.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри архітектурного проектування та містобудування

Протокол № _12__ від  _31.05__2023 р.

Завідувач кафедри    Григорій НЕВГОМОННИЙ

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ

Навчально-методичною радою ПДАБА

Протокол № __1___ від __21.09__2023р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...3

- Мета та завдання з підготовки виконання практичних завдань………………………………………………………………………...........3

- Питання щодо визначення рівня підготовки здобувачів до виконання практичних завдань. ………………………………………………………………4

- Організація та виконання практичних занять……………………………..5

3.1 Зміст практичних занять………………………………………………...5

3.2. Варіанти індивідуальних практичних завдань………………………..8

- Рекомендації щодо оформлення звіту з виконаної роботи та вимоги до його захисту………………………………………………………………………...9

- Критерії оцінювання………………………………………………………..11

- Перелік літератури………………………………………………………….12

- Додатки…………………………………………………………………

ВСТУП

Дисципліна «Основи і методи проектування рекреаційних зон» складається з лекційних і практичних занять. Практичні заняття з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон» направлені на поєднання теоретичних знань з практичними завданнями на задану тему, а саме проєктування рекреаційного об’єкту, як елемента системи рекреаційних утворень заміського відпочинку.

Для виконання практичних завдань використовується інформація, яка отримана на лекціях, а також навчально-методична, нормативна література, джерела, що знаходяться у відкритому доступі (інтернет-ресурси, збірки доповідей на наукових конференціях, пов'язаних з темою завдання, наукові журнали, матеріали вітчизняних та зарубіжних архітектурно-містобудівних конкурсів, бієнале, лекцій провідних зарубіжних та вітчизняних архітекторів, документальних фільмів з проблем архітектури та містобудування, монографії, статті тощо).

Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти повинен закріпити теоретичні знання, орієнтовані на майбутнє, через їх застосування під час проєктної діяльності.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Мета практичних занять – набуття навичок застосування теоретичних знань на практиці, а саме проектування рекреаційних установ заміського відпочинку з урахуванням принципів і прийомів організації комфортного рекреаційного середовища для повноцінного відпочинку людини.

Основним завданням  практичних занять з курсу «Основи і методи проектування рекреаційних зон» є знайомство з методикою та етапами  щодо проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку:

- визначення рекреаційного об’єкту в системі рекреаційних утворень (зона, комплекс) заміського відпочинку;

- вибір території для проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку; комплексний аналіз території;

- моделювання структурно-планувальної схеми комплексу заміського відпочинку. Рекреаційний об’єкт в структурі комплексу заміського відпочинку;

- формування структурно-планувальної організації рекреаційного об’єкту заміського відпочинку;

- розробка детального плану території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку; техніко-економічні показники; баланс території;

- формування системи пішохідних і транспортних зв'язків; благоустрій і озеленення території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку;

- планування і формоутворення рекреаційного житла рекреаційного об’єкту заміського відпочинку.

2. ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

- Заміський відпочинок. Фактори, що впливають на розміщення рекреаційних територій.

- Типологічна класифікація рекреаційних установ. Рекреаційні установи та об'єкти заміського відпочинку в зоні впливу великого міста.

- Типи туристичних установ.

- Формування територіальних систем рекреації і туризму.

- Планувальна структура територіальних систем рекреації і туризму.

- Організація туристичних маршрутів.

- Розташування місць відпочинку в зоні впливу великого міста.

- Комплексна оцінка рекреаційних ресурсів.

- Критерії оцінки місцевості для відпочинку і туризму.

- Комплекс відпочинку – як елемент заміської зони відпочинку. Розрахункові параметри. Типологія.

- Структурно-функціональна організація комплексу відпочинку.

- Структурно-планувальна організація комплексу відпочинку.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку. Розрахункові параметри: місткість, рекреаційне навантаження, площа.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: структурно-функціональна  організація.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: архітектурно-планувальна організація.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: архітектурно-ландшафтна організація.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: групи приміщень за функціональним призначенням з урахуванням типу об’єкту.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: системи пішохідних і транспортних зв'язків.

- Рекреаційний об’єкт заміського відпочинку: озеленення і благоустрій території.

- Типи рекреаційного житла в структурі об’єкту заміського відпочинку: характеристика, розрахункові параметри.

- Рекреаційне житло в структурі рекреаційного об’єкту заміського відпочинку: структурно-функціональна організація.

- Рекреаційне житло в структурі рекреаційного об’єкту заміського відпочинку: архітектурно-планувальна організація.

- Рекреаційне житло в структурі рекреаційного об’єкту заміського відпочинку: об’ємно-композиційне рішення.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

3.1. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ В СИСТЕМІ РЕКРЕАЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ.

ВИБІР ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

### Аналіз системи рекреаційних утворень заміського відпочинку Дніпропетровської області: територіально-просторова, структурно-функціональна, ландшафтно-композиційна організація. Вибір території для проектування рекреаційного об’єкту, з урахування системи місць позаміського відпочинку, що склалася в Дніпропетровській області. Аналіз розташування рекреаційного об’єкту що проєктується в системі місць заміського відпочинку з урахуванням транспортної доступності до міста.

Підготовка матеріалів для проектування: карта Дніпропетровської області; схема заміської зони (комплексу) відпочинку області; топогеодезическая зйомка   території для проектування рекреаційного об’єкту  заміського відпочинку.

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №1.

Ситуаційна схема: розташування об'єкта що проектується в системі місць заміського відпочинку, з урахуванням транспортної доступність до міста,

М 1: 25000, М 1: 50000.

Містобудівна ситуація: розташування об'єкта що проектується в структурі комплексу відпочинку заміської зони відпочинку, М 1: 10000, М 1: 5000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ

Аналіз природно - ландшафтних та кліматичних умов (рельєф, рослинність, акваторії, пляжі; температурно-вологісний та вітровий режим, тощо). Аналіз історико-культурного потенціалу місцевості (пам’ятки історико-культурної спадщини). Аналіз існуючої системи курортно-рекреаційних і туристичних установ. Аналіз соціальної інфраструктури, що склалася на досліджуваній території (об’єкти громадського обслуговування, громадські центри, розважальні заклади, тощо). Аналіз існуючої транспортної мережі (автошляхи, водні комунікації, залізниці тощо). Аналіз санітарно-гігієнічних умов (джерела забруднення довкілля, тощо).

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №2.

Схема комплексного аналізу території: виявлення рекреаційного потенціалу території,  М 1: 5000, М 1: 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3.

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ КОМПЛЕКСУ ВІДПОЧИНКУ. РЕКРЕАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ В СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

Розробка структурово-планувальної схеми комплексу відпочинку: функціональна організація, планувальна організація, архітектурно-композиційна організація, ландшафтна організація території; система планувально-функціональних вузлів; система пішоходно-транспортних зв’язків. Визначення планувальних обмежень. Визначення меж і площі комплексу та його структурних елементів, розрахунок рекреаційного навантаження. Розташування рекреаційного об’єкту що проектується в структурі комплексу відпочинку.

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №3.

Схема структурно-планувальної організації комплексу заміського відпочинку. М 1: 5000, М 1: 2000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

Комплексний аналіз території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. Визначення планувальних обмежень, межі і площі рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. Розрахунок місткості та рекреаційного навантаження.

### Розробка сценарію рекреаційної діяльності на території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку.

### Розробка структурно-планувальної схеми об’єкту заміського відпочинку: формування системи елементів (функціональних зон), вузлів (головні, другорядні, локальні, враховуючи їх фунціональне призначення і композиційно-ландшафтну значимість), зв’язків (головні, другорядні, локальні). Визначення ієрархії взаємодії елементів, вузлів, зв’язків. Прийняття рішення щодо композиційно-планувальної організації території об’єкту заміського відпочинку. Функціональне зонування території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку.

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №4.

Опорний план. Комплексний аналіз території для проектування об’єкту заміського відпочинку. Планувальні обмеження. М 1: 2000, 1:1000.

Схема структурно-планувальної організації об’єкту заміського відпочинку. М 1:2000,

М 1:1000.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ

Проектний план включає: планувальні межі ділянки, в'їзні вузли, функціональні зони, забудову території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку (будівлі та споруди), мережу транспортних і пішохідних доріг, елементи озеленення і благоустрою. ТЕП: площа ділянки; кількість місць для відпочинку. Баланс території об’єкту заміського відпочинку. Нормативні показники рівня озеленення території. Питома вага доріг, проїздів, майданчиків (%).

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №5.

Детальний план території рекреаційгого об’єкту заміського відпочинку. М 1:1000, М 1:500. ТЕП.

Схема функціонального зонування об’єкту заміського відпочинку. М 1: 1000, М 1: 500.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІШОХІДНИХ І ТРАНСПОРТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. БЛАГОУСТРІЙ І ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

### Розробка схеми організації руху транспорту і пішоходів. Типи і параметри транспортних і пішохідних доріг.

Розробка схеми озеленення і благоустрою території об’єкту заміського відпочинку. Система зелених насаджень     рекреаційного об’єкту заміського відпочинку.

### Види і прийоми зелених насаджень. Елементи благоустрою.

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №6.

Схема транспорту та пішохідного руху. М 1: 1000, М 1: 500

Схема озеленення та благоустрою території об’єкту заміського відпочинку. М 1: 1000, М 1: 500. Пейзажні композиції (видові картинки).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7.

ПЛАНУВАННЯ І ФОРМОУТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЖИТЛА РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

Розробка проектного рішення житла для відпочиваючих.

Вибір типу забудови. Розрахунок параметрів житлової будівлі: місткість, площа, поверховість. Визначення складу приміщень будівлі. Планування. Архітектура. Композиція і формоутворення. Конструктивна схема. Оздоблення. Матеріали. ТЕП: кількість номерів, співвідношення типів номерів, площа номерів, загальна площа приміщень, площа будівлі, площа забудови, будівельний об'єм.

Графічні матеріали, які виконують студенти на практичному занятті №7.

Фасади, плани, розрізи. М 1: 200, М 1: 100.

Загальний вигляд будівлі.

3.2. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ.

ТИПИ РЕКРЕАЦІЙНИХ УСТАНОВ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ

- База відпочинку – підприємство заміського відпочинку, що забезпечує тривалий, щотижневий відпочинок і відпочинок вихідного дня всих вікових груп населення, а також потреби сімейного і молодіжного відпочинку.

- База відпочинку вузівського колективу – підприємство заміського відпочинку, що забезпечує тривалий і короткочасний відпочинок викладачів і студентів вузів.

- Мотель - підприємство, що забезпечує прийом та обслуговування автотуристів, передбачає посімейне (поекіпажне) розселення, зв'язок житлових приміщень із закритими автостоянками; має станцію техобслуговування транспортних засобів. Готелі розташовані на трасах та в кінцевих пунктах автомобільних маршрутів.

- Кемпінг - літній табір для автотуристів, де забезпечується їх розміщення та обслуговування в межах території, що охороняється. Тут устатковуються будинки літнього типу, намети, автостоянки тощо. Кемпінги розташовуються на трасах туристичних маршрутів, на периферії великих міст, в рекреаційних зонах.

- Турбаза - підприємство з регламентованим режимом перебування туристів, забезпечує комплекс послуг для здійснення планового чи самодіяльного туризму – розміщення, харчування, екскурсії, розваги тощо. Розташовуються на трасах туристичних маршрутів.

- Рибальська база відпочинку - для обслуговування рибалок, де є приміщення для ночівлі, зберігання рибальського спорядження, кухонна піч тощо.

- Мисливська база відпочинку - обслуговування мисливців. Приміщення для ночівлі, зберігання інвентарю, обробка трофеїв, кухонна піч тощо.

- Лотель - заклад обслуговування туристів, котрі займаються кінним спортом. Крім споруд з житловими та обслуговуючими приміщеннями у ньому передбачається іподром.

- Акватель - заклад для водних видів відпочинку та спорту. Споруджується на водній поверхні у вигляді багаторівневих конструкцій, зі штучними пляжами, транспортними естакадами, готельними номерами.

- Флотель - заклад обслуговування туристів, які користуються плавальними засобами (човни, байдарки тощо.). Для відпочинку туристів на поверхні водних об'єктів (річка, озеро, море тощо) передбачається будівництво плавучих корпусів, а також дебаркадера для технічного обслуговування плавзасобів. Функціонує лише у навігаційний період.

- Ботель - заклад обслуговування туристів, які користуються плавальними засобами (вітрильні човни, яхти тощо.). Споруджуються за типом туристичного готелю на берегах водних об'єктів, що не замерзають, і передбачає станції технічного обслуговування водного транспорту та місця стоянки малого річкового та морського флоту (марини).

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

З ВИКОНАНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ЗАХИСТУ

Знання та навички, отримані в ході виконання практичних робіт, студент повинен формулювати максимально лаконічно, змістовно, коротко, що також є однією з цілей виконання завдань щодо адаптації лекційного курсу для вирішення проєктних завдань.

Результатом виконання кожної практичної роботи повинні бути графічні матеріали (моделі, схеми, планування), розрахунки, короткі пояснення (тези).

На практичних заняттях завдання виконують на листах, формат А3.

Схеми, моделі, планування, на кожному етапі вирішення проектно-містобудівного завдання, виконуються на топогеодезичній підоснові, відповідно до планувального рівня теріторії (область, район, зона, комплекс, об’єкт).

На кресленнях мають бути показані: роза вітрів, масштаби, умовні позначення, експлікації. Проектний план та опорний план повинні бути накреслені на підоснові з зображенням рельєфу в горизонталях (через 1 метр), опорних будівель та споруд, зелених насаджень.

Практична робота оцінюється на кожному практичному занятті.

Досвід виконання практичних завдань щодо проєктування рекреаційних об’єктів заміського відпочинку на практичних заняттях є основою для виконання самостійної курсової роботи «Проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку з розробкою рекреаційного житла».

Курсова робота на тему «Проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих» є заключною частиною застосування знань, здобутих при вивченні дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон».

СКЛАД  КУРСОВОЇ РОБОТИ (САМОСТІЙНА РОБОТА)

«Проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих»

1. Ситуаційна схема. М 1: 25000, М 1: 50000.

2. Містобудівна ситуація. М 1: 10000, М 1: 5000.

3. Схема комплексного аналізу території комплексу заміського відпочинку. М 1: 5000,  М 1: 2000.

4. Структурно-планувальна модель комплексу заміського відпочинку.

М 1: 5000, М 1: 2000.

5. Опорний план. Комплексний аналіз території для проектування рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. М 1: 2000, М 1:1000.

6. Схема структурно-планувальної організації рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. М 1:2000, М 1:1000.

7. Детальний план території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. М 1:1000, М 1:500. ТЕП.

8. Схема функціонального зонування території рекреаційного об’єкту заміського відпочинку. М 1: 1000, М 1: 500

9. Схема транспорту та пішохідного руху. М 1: 1000, М 1: 500

10. Схема озеленення та благоустрою території об’єкту заміського відпочинку. М 1: 1000, М 1: 500.

11. Фасади, плани, розрізи будівлі рекреаційного житла. М 1: 200, М 1: 100. ТЕП.

12. Загальний вигляд будівлі. Пейзажні композиції (видові картинки).

Загальні положення, методичні рекомендації і програму виконання курсової роботи дивись методичні вказівки до виконання курсової роботи.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Критерії оцінювання практичних робіт № 1-7.

Максимальна оцінка  практичної роботи 100 балів.

Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична оцінка.

| Сума балів | Значення оцінки |
| --- | --- |
| 100 – 90 | Практична робота характеризується повнотою та глибиною знань теоретично-практичних і методологічних основ, чітким розумінням сучасних і перспективних проблем архітектурного проектування, Переконливе містобудівне рішення. Оригінальне творче рішення. Висока графічна культура. Робота виконана в повному обсязі. Архітектурно-планувальні креслення з мінімальними помилками. Відповіді на поставлені питання щодо прийнятих рішень професійні и переконливі. |
| 89 – 82 | Практична робота вище середнього стандарту, свідчить про творчий потенціал, але формулювання окремих положень і схем, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень є недостатньо чіткими, допущені деякі поширені помилки. Достатньо висока графічна культура. Відповідь вище середнього стандарту. |
| 81 - 75 | Стандартне рішення, необхідна кількість схем та креслень, але формулювання окремих положень і схем, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень є нечіткими з помітними помилками. Графічна культура на доброму рівні. Відповідь в цілому хороша. |
| 74 – 69 | Стандартна проектно-містобудівна пропозиція, в рішенні методологічних, містобудівних і, архітектурно-планувальних питань допущені значні помилки. Графічний матеріал представлений не в повному обсязі. Графічна культура низька. Відповіді непереконливі. |
| 68 – 60 | Графічний матеріал і відповідь задовольняє мінімальним вимогам щодо формулювання архітектурно-містобудівних теоретично-методичних положень. |
| 59 – 1 | Графічний матеріал і відповідь не задовольняє мінімальним вимогам щодо формулювання архітектурно-містобудівних теоретично-методичних положень. |

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

- Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура.-К.: Логос, 2009. [Электронний ресурс] http://www.gbv.de/dms/zbw/616226217.pdf

- Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред. І. О. Фомина. – К.:Логос, 2003. – 253 с.

- Лук'янова Л. Г., Цибух В. І. Рекреаційні комплекси: Навч. посібник / За заг. ред. В. К. Федорченко. - К.: Вища школа, 2004. - 346 с. [Электронний ресурс] https://infotour.in.ua/lukjanova.htm.

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова території. - Київ, 2019. -177 с.

- ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні». – Київ, 2022. – 77 с.

- ДБН В. 2.3-5-2018 ««Вулиці і дороги населених пунктів». – Київ, 2018. - 55 с.

- ДБН Б.2.2-5:2011  «Благоустрій територій». – Київ, 2012. – 61 с.

- ДБН В.2.2-10-2017 «Заклади охорони здоров’я. Будинки та споруди». – Київ, 2017. – 96 с.

- ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». – Київ, 2009. – 44 с.

- ДБН В.2.2-15-2019. «Будинки і споруди. Житлові будинки: основні положення» – К.: 2019. – 44 с.

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». – Київ.: К.: Мінрегіонбуд України, 2019. – 43 с.

- Довідник проектувальника. Містобудування. – Киев:, Укрархбудинформ, 2001. – 260 с.

- Bondarenko Olga, Pshinko Oleksandr, Husenicova Jarmila. Regional peculiarities of rural tourism development in Ukraine (using an example of Dnipropetrovsk region). // Sustainable housing and human settlement: Monograph/Editors: Nikolaienko S. Kulikov P. Pshinko O. Savytskyi M. Radkevych A. Unchik S. Dukat S. Yurchenko Y. Babenko M. Koval O. / Under the general editorship Savytskyi M. – Dnipro – Bratislava: SHEI “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 263 p. – Р. 33-43.

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих» з дисципліни «Основи та методи проектування рекреаційних зон» для здлбувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» науково освітньої програми  ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі: Бондаренко О.І., Невгомонний Г.У. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 20 с. [Электронний ресурс] МВ_ВКР_Проект. бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих.doc.

Допоміжна

- Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник.-Харків; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. - 202 с. [Электронний ресурс] http://tourlib.net/books_ukr/velychko.htm.

- Масляк П. О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2008. – 343 с.  [Электронний ресурс] https://tourlib.net/books_ukr/maslyak-rekr2-1.htm.

- Білоконь. Ю.М. Управління розвитком території (Планувальні аспекти)/ За ред І.О. Фоміна.-К.: Укрархбудінформ, Київ, 2002.

- Латінин Н.А., Примоленна Л.М. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні.  [Электронний ресурс]  http://tourlib.net/statti_ukr/latynin.htm.

- Рекреація. Туризм. Терміни. Визначення. [Электронний ресурс]  http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm

- Книги: рекреація і туризм. [Электронний ресурс]  http://tourlib.net/books_tourism/lukjanova.htm.

- Книги: рекреація і туризм. [Электронний ресурс] http://books.totalarch.com/recreational_complexes.

- Статистичні дані про рекреаційну інфраструктуру України.  [Электронний ресурс] http://www.tourism.gov.ua/ua/information/registers.

- Рекреаційна інфраструктура Дніпропетровської області (статистичні данні). [Электронний ресурс]  http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo.

- М. М. Поколодна, А.А. Рябєва, І.Л. Полчанінова. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси». – Харків ХНАМГ, 2010. – 116 с.  [Электронний ресурс] Поколодна М.М. Рекреаційні комплекси 2010р.pdf.