МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури

Кафедра архітектурного проектування  ТА МІСТОБУДУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

### «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих» з дисципліни «Основи та методи проектування рекреаційних зон» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування”

### науково-освітньої програми ОНП „Архітектура та містобудування”

### денної форми навчання

Дніпро –21

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих» з дисципліни „Основи та методи проектування рекреаційних зон” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” науково-освітньої програми ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі:  Бондаренко О.І., Невгомонний Г.У. -Дніпро: ПДАБА, 2021. - 20 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані, програма і рекомендації щодо проектування бази заміського відпочинку.

Укладачі: Бондаренко О. І, старший викладач кафедри архітектурного             проектування та містобудування ПДАБА;

Невгомонний Г. У., доцент кафедри архітектурного              проектування та містобудування ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Невгомонний Г.У., к. т. н., доцент, зав. кафедри  архітектурного проектування та містобудування ПДАБА.

Рецензент: Воробйов., кандидат архітектури, доц. кафедри  архітектурного проектування та містобудування ПДАБА.

Затверджено на засіданні кафедри архітектурного проектування та містобудування ПДАБА

Протокол № 3 від  13.10.2021 р.

Зав. каф. Невгомонний Г.У.

Рекомендовано до друку

на засіданні навчально-методичної

ради ПДАБА

Протокол № 3 від 02.12.2021р.

ЗМІСТ

- Цілі та завдання курсової роботи…………………………………………….4

- Програма виконання курсової роботи……………………………………….4

- Загальні положення та методичні рекомендації щодо розробки бази

заміського відпочинку ………………………………………………………………6

3.1. Вибір території для проектування бази заміського відпочинку. Комплексна оцінка території ………………………………………………………6

3.2. Моделювання структурно-планувальної схеми комплексу відпочинку. Рекреаційний об'єкт у структурі комплексу відпочинку………………………….7

3.3. База заміського відпочинку. Розрахункові параметри……………… 10

3.4. База заміського відпочинку: структурно-функціональна, архітектурно-планувальна, архітектурно-ландшафтна організація…………….11

3.5. Проектний план території бази відпочинку. Техніко-економічні показники. Баланс території……………………………………………………….14

3.6. Формування системи пішохідних і транспортних зв'язків………….. 15

3.7. Благоустрій і озеленення території бази відпочинку…………………15

3.8. Проектування житла для відпочиваючих. ТЕП……………………….16

- Склад і оформлення проекту………………………………………………..18

- Критерії оцінки           проекту……………………………………………...19

Література……………………………………………………………………20

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Ціллю курсової роботи є уміння застосувати теоретичні знання на практиці, зокрема, надбання навичок проектування рекреаційної установи заміського відпочинку з урахуванням принципів і прийомів організації комфортного рекреаційного середовища для повноцінного відпочинку людини.

Головним завданням проекту є розробка структурно-функціонального архітектурно-планувального, об'ємно-композиційного рішення заміської бази відпочинку і розробка житла для відпочиваючих відповідно: діючої нормативно-законодавчої бази даних для проектування установ і комплексів відпочинку; структури соціального замовлення на рекреаційне обслуговування на сучасному етапі розвитку суспільства і на перспективу; особливостей регіональних умов організації заміського відпочинку місьго насалення; принципів екологізації середи життєдіяльності людини, зокрема відпочинку.

Згідно завданню на проектування, заміська база відпочинку приймається місткістю 100-200 відпочиваючих. Проектування ведеться для зон заміського відпочинку Дніпропетровської області.

2. ПРОГРАМА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

### Вибір території для проектування бази заміського відпочинку.

### Вибір території для проектування об’єкту, з урахування системи місць позаміського відпочинку, що склалася в Дніпропетровській області.

Підготовка матеріалів для проектування: карта Дніпропетровської області; схема заміської зони (комплексу) відпочинку, топогеодезическая зйомка   території для проектування бази відпочинку.

### Аналіз розташування об’єкту що проектується в системі місць заміського відпочинку з урахуванням транспортної доступності до міста.

Схеми, які виконують студенти.

Ситуаційна схема: розташування об'єкта що проектується в системі місць заміського відпочинку, транспортна доступність до міста, М 1: 25000, 1: 50000.

Містобудівна ситуація: розташування об'єкта що проектується в структурі комплексу відпочинку заміської зони відпочинку, М 1: 10000, 1: 5000.

- Комплексний аналіз території.

Аналіз природно – ландшафтних та кліматичних умов (рельєф, рослинність, акваторії, пляжі; температурно-вологісний та вітровий режим, тощо). Аналіз історико-культурного потенціалу місцевості (пам’ятки історико-культурної спадщини). Аналіз існуючої системи курортно-рекреаційних і туристичних установ. Аналіз соціальної інфраструктури, що склалася на досліджуваної території (обєкти громадського обслуговування, громадські центри, розважальні заклади, тощо). Аналіз існуючої транспортні мережі (автошляхи, водні комунікації, та залізниці тощо). Аналіз санітарно-гігієнічні умови (джерела забруднення довкілля, тощо).

Схеми, які виконують студенти.

Комплексний аналіз території: виявлення рекреаційного потенціалу території. М 1: 5000, 1: 2000.

### Моделювання структурно-планувальної схеми комплексу відпочинку. Рекреаційний об'єкт у структурі комплексу відпочинку.

Розробка структурово-планувальної схеми комплексу відпочинку: функціональна організація, планувальна організація, архітектурно-композиційна організація, ландшафтна організація території; система планувально-функціональних вузлів; система пішоходно-транспортних зв’язків. Визначення планувальних обмежень. Визначення межі і площі комплексу та його структурних елементів, рекреаційного навантаження. Розташування об’єкту що проектується (бази відпочинку) в структурі комплексу відпочинку.

Схеми, які виконують студенти.

Моделювання структурно-планувальної схеми комплексу відпочинку.

М 1: 5000, 1: 2000.

### Розробка структурно-планувальної моделі бази відпочинку. Визначення розрахункових параметрів.

### Комплексний аналіз території для проектування бази відпочинку. Розрахунок місткості, площі бази відпочинку. Розробка сценарію рекреаційної діяльності на території бази відпочику. Розробка структурно-планувальної моделі бази відпочинку: формування системи елементі (функціональних зон), вузлів (головні, другорядні, локальні, враховуючи їх фунціональне призначення і композиційно-ландшафтну значимість), звязків (головні, другорядні, локальні). Визначення ієрархії взаємодії елементів, вузлів, звязків. Прийняття рішення щодо композиційно-планувальної організації території бази відпочинку. Визначення планувальних обмежень. Визначення типів об’єктів та їх характеристика.

Схеми, які виконують студенти.

Опорний план. Комплексний аналіз території для проектування бази відпочинку. Планувальні обмеження. М 1: 2000, 1:1000.

Схема структурно-планувальної організації бази відпочинку. М 1:2000, 1:1000.

- Розробка проектного плану території бази відпочинку.

Проектний план включає: планувальні межі ділянки, в'їзні вузли, функціональні зони, забудова території бази відпочинку (будівлі та споруди), мережа транспортних і пішохідних доріг, елементи озеленення і благоустрою. ТЕП: площа ділянки; кількість місць для відпочинку. Баланс території бази відпочинку. Нормативні показники рівня озеленення території. Питома вага доріг, проїздів, майданчиків (%).

Креслення, які виконують студенти.

Проектний план бази відпочинку. М 1:1000, 1:500. ТЕП.

Схема функціонального зонування бази відпочинку, 1: 1000, 1: 500.

### Розробка схеми організації руху транспорту і пішохідів. Типи і параметри транспортних і пішохідних доріг.

Схеми, які виконують студенти.

Схема транспорту та пішохідного руху, М 1: 1000, 1: 500

### Розробка схеми озеленення і благоустрою території бази відпочинку. Система зелених насаджень. Види і прийоми зелених насаджень. Елементи благоустрою.

Схеми, які виконують студенти.

Схема озеленення та благоустрою території бази відпочинку, М 1: 1000,

1: 500. Пейзажні композиції (видові картинки).

- Розробка проектного рішення житла для відпочиваючих.

Вибір типу забудови. Розрахунок параметрів житлової будівлі: місткість, площа, поверховість. Визначення склад приміщень будівлі. Планування. Архітектура. Композиція і формоутворення. Конструктивна схема. Оздоблення. Матеріали. ТЕП: кількість номерів, співвідношення типів номерів, площа номерів, загальна площа приміщень, площа будівлі, площа забудови, будівельний об'єм.

Креслення, які виконують студенти.

Фасади, плани, розрізи. М 1: 200, 1: 100.

Загальний вигляд будівлі.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ БАЗИ ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ.

### 3.1. Вибір території для проектування бази заміського відпочинку. Комплексна оцінка території.

Розміщення зон відпочинку слід передбачати на рекреаційних територіях (акваторіях), а саме, ділянках суші (або водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної діяльності та відпочинку.

Зони відпочинку (заміські і міжселищні) слід проектувати за нормами відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Комплекс відпочинку - елемент приміської зони відпочинку. База відпочинку - елемент комплексу відпочинку.

Базу заміського відпочинку слід розташовувати:

- в межах приміської зони відпочинку, у складі комплексу відпочинку;

- в радіусі транспортної доступності від міста 0, 5-2,0 години;

- з урахуванням локалізації рекреаційних угідь в приміській зоні;

- з урахуванням транспортної інфраструктури приміської зони;

- з урахуванням системи розселення приміської зони;

- в природному оточенні.

Комплексна оцінка рекреаційних ресурсів.  З метою визначення районів, найбільш сприятливих для організації відпочинку і туризму, здійснюється відповідна оцінка території і встановлюється її якісна характеристика.

Комплексна оцінка рекреаційних ресурсів проводиться за методикою, що враховує такі основні чинники (по Панченко Т.Ф):

- природні ландшафтні та кліматичні умови (рельєф, рослинність, акваторії, пляжі; показники літніх і зимових погодних параметрів тощо);

- історико-культурні ресурси (пам’ятки історико-культурної спадщини, громадські центри, розважальні заклади тощо);

- транспортні мережі (автошляхи, водні комунікації, та залізниці тощо);

- санітарно-гігієнічні умови (джерела забруднення довкілля).

Показники ступеня сприятливості умов: особливо сприятливі, сприятливі, малосприятливі.

Критерії оцінки погодного комплексу для відпочинку і туризму (елементи погодного комплексу конкретної території): температура повітря, швидкість вітру, відносна вологість, тривалість комфортного періоду влітку і взимку тощо.

Критерії оцінки ландшафтного комплексу для відпочинку і туризму (елементи ландшафтного комплексу конкретної території): водойми та пляжі (характер берега, ширина акваторії, швидкість течії, температура води, пляжі); території прогулянок (рослинність, рельєф, ухил) тощо.

Критерії оцінки культурно-пізнавальних ресурсів для відпочинку і туризму (чинники, що оцінюються для конкретної території): середня щільність різних видів об’єктів пізнавального туризму, кількість об’єктів культурного туризму, кількість розважальних закладів, загальна пропускна здатність визначних об’єктів культурного, пізнавального туризму та розважальних закладів тощо.

### 3.2. Моделювання структурно-планувальної схеми комплексу відпочинку. Рекреаційний об'єкт у структурі комплексу відпочинку.

Комплекс відпочинку - елемент приміської зони відпочинку.

Площа і місткість розраховується відповідно до чинних нормативів ДБН Б.2.2-12:2019, з урахуванням типу ландшафтно-рекреаційних угідь, природно-кліматичних факторів, соціального замовлення і умов місцевості.

Рекомендована місткіст комплексу відпочинку від 250 до 1000 місць і більше. Види відпочинку: щотижневий, тривалий (змішаний).

Склад обєктів комплексу відпочинку.

Заклади відпочинку: будинок відпочинку, пансіонат, бази відпочинку, турбази, кемпінги, мотелі, дитячі табори, літні табори та інші.

Громадський центр: універсальний зал, клуби, бібліотека, магазини, кафе, ресторан, спортивний комплекс з футбольним полем і спортивними майданчиками, басейн, атракціони, об'єкти побутового обслуговування, медпункт, пункти прокату, інженерно-технічні, транспортні споруди та інші.

Господарська зона.

Парки, лісопарки, система прогулянкових маршрутів, пляжі, водні станції, спортивно-велосипедні станції та інші.

Курортно-рекреаційні заклади, що розміщуються в межах курортно-рекреаційних зон, слід, як правило, об'єднувати в комплекси відпочинку, забезпечуючи єдине архітектурно-просторове рішення.Заклади і придприємства обслуговування обєднуються в громадські центри. Розміри території функціональних секторів громадського центру слід приймати (в % від його загальної площі):

- культурно-видовищних закладів   - 1-2;

- фізкультурно-оздоровчих і спортивних спору    - 2-4;

- пляжів і пристроїв для відпочинку на воді    - 4-8;

- майданчиків для відпочинку дітей    - 3-6;

- майданчиків відпочинку та розваг дорослих    - 5-7;

- адміністративно-господарських споруд     - 4-5;

- зелених насаджень і квітників    - до 70.

Розміри територій зон короткочасного відпочинку, в структурі комплексу відпочинку, слід приймати з розрахунку 500-1000 м2 на 1 відвідувача, в тому числі інтенсивно використовувана його частина для активних видів відпочинку повинна становити не менше 100 м2 на 1 відвідувача. Відстані між зонами короткочасного відпочинку і ділянками курортно-рекреаційних установ, автомобільних доріг загальної мережі і залізничних доріг слід приймати не менше 500 м.

Визначення місткості комплексу відпочинку, загалом, та місткості закладу відпочинку, зокрема, відбувається відповідно місткості ландшафтних та рекреаційних територій, що їх оточують.

При розрахунках місткості позаміських ландшафтних та рекреаційних територій слід використовувати показники максимально допустимих рекреаційних навантажень (кількість осіб на 1 га) згідно з таблицею 8.3. ДБН Б.2.2-12:2019, зокрема: приміські парки та парки зон відпочинку – 70 чол/га; лісопарки, лугопарки, гідропарки – 10 чол/га, рекреаційнооздоровчі ліси -0,4 чол/га тощо.

Позаміські рекреаційні обєкти – парки та зони відпочинку різних типів – слід створювати на базі існуючого лісового фонду та передбачати дорожньо-стежкову мережу, яка повинна займати: у приміських парках - до 12%, лісопарках – до 7,5%, рекреаційних лісах – до 2,5% площі ії теритрії.

Рекреаційне навантаження на ландшафт (чол/га) в зонах короткочасного відпочинку приймаеться з урахуванням типів ландшафтів ( табл. 8.5. ДБН Б.2.2-12:2019): ліс лісового фонду України - 07-5,0 чол/га; рекреаційно-оздоровчий ліс - 2,5-8,0 чол/га; лісопарк - 7,0-15,0 чол/га; парк зони короткочасного відпочинку - 13,0-26,0 чол/га.

Розміри стоянок автомашин в комплексах відпочинку слід визначати за завданням на проектування і відповідно ДБН Б.2.2-12:2019.

Типологія комплексів відпочинку.

Профіль: монофункціональні (об'єднання одного типу закладів відпочинку), поліфункціональні (об'єднання декількох типів рекреаційних установ).

Планування: регулярна, вільна; компактна, розосереджена; глибинна, лінійна. Приклади варіантів планування комплексу відпочинку дивись рис. 1.

### А

Б

### Рис. 1. Функціональне зонування комплексу баз відпочинку:

### А - лінійна схема, Б – глибинна схема.

1- межа комплексу; 2 – вїздні вузли; 3 - підїздні дороги; 4 – пішохідні дороги; 5 – корпуси цілорічного відпочинку; 6 – корпуси літнього відпочинку; 7 – громадський центр; 8 – господарська зона; 9 – зелені насадження.

### 3.3. База заміського відпочинку. Розрахункові параметри.

Місткіст бази заміського відпочинку 100-200 місць.

Розміри земельних ділянок рекреаційних установ слід приймати відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток Е.4.  «Площі земельних ділянок установ та організацій громадського обслуговування» (дивись таблицю 1).

Таблиця 1

| № з/п | Установи й організації | Розміри земельних ділянок | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Заклади охорони здоровя, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму |
| 1 | Бази відпочинку підприємств та організацій, молодіжні табори | 140 м2 на одне місце |  |

Рівень озеленення курортно-рекреаційних закладів не менше 60 % території.

Річкові і озерні пляжі. Розміри території річкових і озерних пляжів, які розміщуються в зонах відпочинку, слід приймати не менше 8 м2 на одного відвідувача, для маломобільних осіб – не менше 10 м2. Довжину берегової смуги річкових і озерних пляжів слід приймати не менше 0,25 м на одного відвідувача.

На прилеглих до зони пляжів територіях та водних просторів слід створювати припляжну і акваторіальну зони. Для орієнтовних розрахунків площі території вказаних зон на одного відвідувача слід приймати: припляжної у прибережній захисній смузі малих і середніх річок та водойм – 10 м2, великих річок, водосховищ та озер – 25 м2, акваторіальної зони -5м2 (для купання).

Площу території різного функціонального використання у припляжній, пляжній і акваторіальній зонах морів, річок та озер слід визначати відповідно до показників, наведених у таблиці 8.4. ДБН Б.2.2-12:2019 (дивись таблицю 2).

Таблиця 2

| Зона | Сектор | Площа сектора, % загальної площі зони |
| --- | --- | --- |
| Акваторіальна | Купання | 75-90 |
|  | Дитячий | 3-5 |
|  | Спортивний | 5-10 |
|  | Риболовства | 3-5 |
| Пляжна | Солярію, аерарію | 40-60 |
|  | Обслуговування і пішоходних комунікацій | 8-13 |
|  | Дитячий | 5-7 |
|  | Спортивний | 8-10 |
|  | Відпочинку на зелених ділянках | 20-40 |
| Припляжна | Адміністративно-господарський | 3-5 |
|  | Рятувально-медичний | 1-2 |
|  | Обслуговування і пішохідних комунікацій | 19-27 |
|  | Спортивний | 7-12 |
|  | Відпочинку на зелених ділянках | 50-70 |

На території курортно-рекреаційних закладів та їх комплексів слід передбачати розміщення майданчиків, склад і розміри земельних ділянок яких слід приймати за таблицею 8.7 ДБН Б.2.2-12:2019 (дивись таблицю 2).

Таблиця 3

| Майданчики | Площа, м2 на одне місце |
| --- | --- |
| Для відпочинку, кліматолікування, тихих ігор і читання | 2,0 |
| Спортивні (для бадмінтону, волейболу, тенісу) | 3,5 |
| Літнього кінотеатру (кінолекторію) | 0,9 |
| Танцювальний | 0,6 |

На території рекреаційних установ слід передбачити автостоянки для автомобілів. Кількість машино-місць на 100 відпочиваючих і обслуговуючого персоналу 20-25 (можливо корегування наведеного показника завданням на проектування бази відпочинку при наявності вагомого обрунтування). Кількість місць для зберігання мопедів, велосипедів визначають розрахунком відповідно до завдання на проектування.

### 3.4. База заміського відпочинку: структурно-функціональна, архітектурно-планувальна, архітектурно-ландшафтна організація.

База відпочинку - це найбільш гнучкий тип установи відпочинку за режимом функціонування.

Структурно-функціональна організація бази відпочинку передбачая наступні зони:

- житлова зона – зони: цілорічного житлового ядра, зона літніх житлових груп; підзони: відпочинок сімей без дітей, відпочинок сімей з дітьми; підзони: тривалий відпочинок, відпочинок вихідного дня;

- зона культурно-побутового обслуговування - розважальні, видовищні, освітні будівлі і споруди; цілорічні і сезонні; відкриті і закриті;

- дитяча зона - майданчики для відпочинку дітей (ігрові та спортивні майданчики);

- спортивна зона - фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди, відкриті майданчики для спорта (для бадмінтону, волейболу, тенісу, гімнастика), водно - спортивні пристрої;

- зона відпочинку дорослих в природному оточенні - майданчики для відпочинку, кліматолікування, тихих ігор і читання; ігрові майданчики;

- зона відпочинку біля води – припляжна зона: (сектор: адміністративно - господарський, рятувально-медичний, обслуговування і пішохідних комунікацій, спортивний, відпочинку на озеленених ділянках; пляжна зона: (сектор: солярію, аерарію, обслуговування і пішохідних комунікацій, дитячий, спортивний, відпочинку на озеленених ділянках; акваторіальна зона (купання, дитячий, спортивний, рибальства); човнова станція;

- адміністративно-господарська зона - адміністративно-господарські будівлі, споруди, площадки.

Рис.2. Схема структурно-функціональної організації бази відпочинку.

Групи приміщень за функціональним призначенням в структурі бази відпочинку:

- житлова група - типи житлових будинків: житловий корпус готельного типу, котеджі;

- культурно-освітня група - зали для громадських і видовищних заходів, клубні приміщення (бібліотека, виставкові зали, гурткові, кінозал, більярдна, фотолабораторія і ін.); літні споруди відкриті і під навісом (амфітеатри, танцмайданчики, літній кінотеатр, зелений театр і ін.);

- спортивна група - спортзал, басейн, сауна;

- група громадського харчування та торгівлі - їдальня, кафе, буфет, бар, кухня самостійного приготування їжі, торгові кіоски та ін.; цілорічні і літні;

- адміністративна група - дирекція, бухгалтерія, службові приміщення;

- медична група - ізолятор, кабінет лікаря, санвузол, кухня;

- господарська група - майстерні, склади, гараж, котельня, трансформаторна, свердловина, очисні споруди, автостоянка, пункти прокату спортивного інвентарю, портативної меблів та інше.

Композиційно-планувальна організація бази відпочинку: регулярна і вільна, компактна і розосереджена, глибинна і лінійна.

Планувальні прийоми забудови бази відпочинку:

- централізована - всі функціональні групи приміщень в одній будівлі;

- блокова - зблоковані будівля з переходами, кулуарами, вестибюлем;

- павільйонна - основні функціональні групи приміщень розосереджені на

ділянці в різних будівлях;

- комбінована забудова.

Цілорічне «ядро» бази відпочинку - забудова централізована, блокована. Сезонне «ядро» - забудова павільйонна, блочно-павільйонна, просторово-композиційним центром якої є площа (форум) універсального призначення, де відбуваються культурно-масові заходи, танці, виставки тощо.

Архітектурно-планувальна і ландшафтна організація бази відпочинку.

Головне завдання планувальної організації території бази відпочинку - максимальне збереження зелених насаджень і лугового покриву.

Житлова група цілорічного функціонування високого рівня комфортності тяжіє до громадського центру. Житлова група «літня», інтегрована в природне оточення. Група приміщень обслуговування формується як композиційно-планувальний центр - «ядро» композиційно-планувальної організації бази відпочинку. Чергування відкритих і закритих просторів збагачує різноманіття пейзажних композицій бази відпочинку.

Групи будівель рекомендується об'єднувати територіально, функціонально, композиційно. Адміністративно-господарська зона розташовується в зоні в'їзду. Господарська зона ув'язується з блоком громадського харчування. Спортивна зона – повинна бути ізольована від житлових груп і розташова ближче до периферії ділянки.

Об'ємно-планувальне і композиційне рішення бази відпочинку передбачає максимальне урахування природного оточення і сомасштабність природному оточенню, органічне включення в природний ландшафт.

Архітектура будівель бази відпочинку. Забудова бази відпочинку переважно малоповерхова з великою кількістю літніх споруд, майданчиків, малих форм. В композиції будівель слід передбачати:

- наявність перехідних елементів від внутрішнього простору до природного оточення (тераси, балкони, лоджії, галереї);

- наявність засклених поверхонь, що забезпечують візуальний зв'язок внутрішнього і зовнішнього (ліс, вода, поле) простору;

- трансформацію стін терас, що забезпечують розширення внутрішнього простору;

- коректне використання будівельних матеріалів, співзвучно з навколишнім ландшафтом. Будівлі бази відпочинку повинні відповідати критеріям екологічності, енергоефективності, біопозитивності.

Проектування забудови території бази відпочинку доцільно виконувати з урахуванням комплексу заходів по архофітомеліораціі.

У будівлях повинні бути забезпечені умови доступу і проживання маломобільних груп населення.

3.5. Проектний  план території бази відпочинку. Техніко-економічні показники. Баланс території.

Креслення проектного плану, який вміщує рішення щодо планування, забудови, улаштування, оздоблення та озеленення території бази відпочинку, слід виконувати на опорному плані з обов’язковим показом поверхні горизонталями.

Проектний план є основним кресленням детального плану території, який включає:

- планувальні межі заміської бази відпочинку, що проектується;

- запропоноване функціональне використання території,

- пропозиції щодо розміщення забудови різних видів та параметрів (будівлі та споруди);

- мережу транспортних і пішохідних доріг;

- червоні лінії з позначенням назв проектних та існуючих вулиць, доріг, майданів тощо;

- лінії регулювання забудови;

- транспортні та інженерні споруди;

- зелені насадження, водні обєкти;

- елементи благоустрою та озеленення на територіях різного функціонального призначення, проїзди, пішохідні шляхи, майданчики тощо.

Техніко-економічні показники до проекту (ТЕП). Розмір земельної ділянки (га). Загальна місткість бази відпочинку (місць для відпочиваючих).

До проектного плану бази відпочинку додати: умовні позначення (дивись таблицю 4); відомість будівель та споруд (дивись таблицю 5); баланс території (дивись таблицю 6).

Умовні позначення

Таблиця 4

| № п/п | Найменування | Позначення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межі проектованої бази відпочинку |  |  |
| 2 | Обєкти що проектуються |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Відомість будівель та споруд

Таблиця 5

| № п/п | Найменування | Кількість | Площа ділянки, м2 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Баланс території

Таблиця 6

| № п/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площа, м2 | Питома вага, % |
| 1 | Загальна площа територіі бази відпочинку |  |  |
| 2 | Площа забудови |  |  |
| 3 | Площа покриттів, прїздів, майданчиків, у тому числі тротуарів |  |  |
| 4 | Площа озеленення |  |  |
| 5 | Пляжна зона |  |  |

### 3.6. Формування системи пішохідних і транспортних зв'язків.

Територія бази відпочинку доцільно формувати як, переважно, бестранспортний простір. При проектуванні бази відпочинку необхідно забезпечити поділ пішохідного і транспортного руху, організацію зручних транспортних під'їздів до всіх будівель і споруд. Мережа пішохідних доріг розподіляеться на головні, (магістральні), що забезпечують зв'язок в'їзного вузла бази відпочинку з усіма функціональними зонами, зокрема центром бази відпочинку, і на другорядні (локальні), які формуються в межах окремих функціональних зонах. Необхідно формувати найкоротші зв'язки житлових груп з підприємствами харчування, об'єктами культурно-просвітницького та спортивного обслуговування, зонами активного і тихого відпочинку, пляжем і парком. Основні шляхи руху пішоходів, людей похилого віку та інвалідів, людей з фізичними недугами проектують з урахуванням розміщення обєктів обслуговування. Система пішохідних і транспортних зв'язків формується з урахуванням рельєфу місцевості.

Типи і праметри пішохідних і транспортних доріг (креслення поперечних профілів вулиць) приймаються відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. На кресленнях із зазначенням розмірів зображають: червоні лінії, лінії регулювання забудови, проїздну частину, тротуари, велодоріжки, зелені насадження тощо.

3.7. Благоустрій і озеленення території бази відпочинку.

Озеленення території бази відпочинку - це система відкритих і закритих просторів, яка формується за принципом перетікання просторів. Прийоми озеленення функціонально орієнтовані. Територія бази відпочинку проектується за принципом ландшафтного парку, де органічно взаємопов'язані забудова і елементи паркового ландшафту: пейзажні композиції зелених насаджень, галявини і газони, квіткові композиції, доріжки, малі архітектурні форми, скульптура, фонтани і водні пристрої, альтанки, декоративні стінки і елементи геопластики. Рівень озеленення території не менше 60%.

Проектування озеленення и благоустрою бази відпочинку рекомендується відповідно до ДБН Б.2.2-5: 2011 «Благоустрій територій».

### 3.8. Проектування житла для відпочиваючих. ТЕП.

Типи будівель житлової групи можуть бути різними в залежності від клімату і сезону функціонування. Проектування рекомендується відповідно до ДБН В.2.2-10-2017 «Будинки та споруди. Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-20: 2008 «Будинки і споруди. Готелі», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Типи житлових будинків. Спальний корпус цілорічного використання - будівля готельного типу. Місткість по завданню на проектування. Поверховість спального корпусу 2-3 поверхи. Склад приміщень визначається відповідно до рівня комфортності. Склад приміщень: вестибюльна група приміщень, номерний фонд, холи, рекреації, приміщення громадського призначення (вітальні, дитячі кімнати та ін.), приміщення поверхового обслуговування, технічні приміщення. Група приміщень громадського харчування, культурно-побутового обслуговування, розваги, дозвілля та ін. може бути вбудованою або прибудованою до спального корпусу. Типи номерів, їх співвідношення і площі, сантехнічне та електрообладнання номерів рекомендується проектувати згідно з додатком А ДБН В.2.2-20: 2008 «Будинки і споруди. Готелі».

Готельні номери: одномісні, двомісні, тримісні, напів-люкс, люкс та ін.

Номери можуть проектуватися в складі однієї житлової кімнати та санітарного вузла або доповнюватися передпокоєм, гардеробною. Допускається об'єднання двох і більше суміжних номерів, а також пристрій при номерах кабінетів для індивідуальної роботи. В номерах допускається влаштування лоджій і балконів. Освітлення природне.

Номери підвищеної комфортності (апартаменти, президентські, люкс, дуплекс) слід проектувати в складі двох і більше житлових кімнат, а також не менше двох санітарних вузлів. Склад інших додаткових приміщень і обладнання, включаючи кухонне, визначається завданням на проектування. Рекомендується влаштування барної стійки, що примикає до вітальні. У складі апартаментів допускається передбачати приміщення для помічників (житлову кімнату, службову кімнату із шафами, санвузол). Допускається проектування апартаментів (типу "дуплекс") в двох рівнях.

Склад приміщень апартаментів квартирного типу встановлюється завданням на проектування. Котеджі на одну або кілька сімей. Одноповерхові, двоповерхові з мансардним поверхом. Склад приміщень: хол, вітальня, кухня, санітарний блок, спальні кімнати, тераси та ін.

При проектуванні житла для відпочиваючих необхідно прагнути до максимальної виразності забудови, різноманітності архітектурно-планувальних рішень житлових будівель з урахуванням рельєфу і навколишнього ландшафту, використовуючи метод варіантного проектування.

Планування і композиція житлових будівель для відпочиваючих може формуватися за принципами симетрії і асиметрії, нюансу і контрасту, статики і дінаміки тощо. Архітектурна форма (формоутворення) може бути простою і складною, мати правильну геометрію і бути вільною, біонічною.

Доцільно застосування екологічних будівельних матеріалів, зелених і еко-смарт-технологій. Житлові будівлі бази відпочинку повинні відповідати критеріям екологічності, енергоефективності, біопозитивності, комфортності, безпечності, естетичності тощо. В житлових будівлях повинні бути забезпечені умови доступу і проживання маломобільних груп населення.

Техніко-економічні показники (ТЕП): кількість номерів, співвідношення типів номерів, площа номерів, загальна площа приміщень, площа будівлі, площа забудови, будівельний об'єм будівлі.

4. СКЛАД І ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ.

Склад проекту :

1. Ситуаційна схема……………………………………...М 1: 25000, 1: 50000.

2.	Містобудівна ситуація……………………………М 1: 10000, 1: 5000.

3.	Схема комплексного аналізу території комплексу відпочинку……………………………………………………… М 1: 5000,  1: 2000.

4.	Структурно-планувальна модель комплексу відпочинку………………………………………………………. М 1: 5000, 1: 2000.

5.	Опорний план. Комплексний аналіз території для проектування бази відпочинку…………………………………………………..М 1: 2000, 1:1000.

6.	Схема структурно-планувальної організації бази відпочинку…………………………………………………………М 1:2000, 1:1000.

7.	Проектний план бази відпочинку. ТЕП…………. ….М 1:1000, 1:500.

8.	Схема функціонального зонування території бази відпочинку…………………………………………………………… 1: 1000, 1: 500.

9.	Схема транспорту та пішохідного руху…………... М 1: 1000, 1: 500.

10.	Схема озеленення та благоустрою території бази відпочинку……………………………………………………….. М 1: 1000, 1: 500.

11.	Фасади, плани, розрізи житлової будівлі. ТЕП...….. М 1: 200, 1: 100.

12.	Загальний вигляд будівлі. Пейзажні композиції (видові картинки).

На кресленнях мають бути показані: роза вітрів, масштаби, умовні позначення, експлікації. Проектний план та опорний план повинні бути накреслені на підоснові з показом рельєфу в горизонталях (через 1 метр), опорних будівель та споруд, зелених насаджень.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ.

Критерії оцінок курсової роботи

Максимальна оцінка курсової роботи – 100 балів.

| Сума балів | Значення оцінки |
| --- | --- |
| 100 – 90 | Курсова робота характеризується повнотою та глибиною знань теоретично-практичних і методологічних основ, чітким розумінням сучасних і перспективних проблем архітектур-ного проектування, Переконливе містобудівне рішення. Оригінальне творче рішення. Висока графічна культура. Робота виконана в повному обсязі. Архітектурно-планувальні креслення з мінімальними помилками. Відповіді на поставлені питання щодо прийнятих рішень професійні и переконливі. |
| 89 – 82 | Курсова робота вище середнього стандарту, свідчить про творчий потенціал, але формулювання окремих положень і схем, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень є недостатньо чіткими, в яких допущені деякі поширені помилки. Достатньо висока графічна культура. Відповідь вище середнього стандарту. |
| 81 - 75 | Стандартне рішення, необхідна кількість схем та креслень, але формулювання окремих положень і схем, містобудівних і архітектурно-планувальних рішень є нечіткими з помітними помилками. Графічна культура на доброму рівні. Відповідь в цілому хороша. |
| 74 – 69 | Стандартна проектна пропозиція, в рішенні методологічних, містобудівних і, архітектурно-планувальних питань допущені значні помилки. Графічний матеріал представлений не в повному обсязі. Графічна культура низька. Відповіді непереконливі. |
| 68 – 60 | Графічний матеріал і відповідь задовольняє мінімальним вимогам щодо формулювання архітектурно-містобудівних теоретично-методичних положень. |
| 59 – 1 | Графічний матеріал і відповідь не задовольняє мінімальним вимогам щодо формулювання архітектурно-містобудівних теоретично-методичних положень. |

# ЛІТЕРАТУРА

- Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура. - К.: Логос, 2009.

- Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. К. Федорченко. — К.: Висш. шк., 2004. — 346 с.; ил.  [Электронний ресурс] – http://books.totalarch.com/recreational_complexes, http://science.totalarch.com/book/2129.rar,

- Фоменко Н.В. Рекреационные ресурсы и курортология. – Уч. Пос. – К., 2007.

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». –Київ, 2019. -177 с.

- ДБН В.1.1.-14:2012  Склад та зміст детального плану території– К.: Мінрегіонбудкомунгосп України, 2012 – 22 с.

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». - Київ, 2018. – 55 с.

- ДБН Б.2.2-5:2011  «Благоустрій територій». – Київ, 2012.

- ДБН В.2.2-10-2017 «Заклади охорони здоров’я. Будинки та споруди.». – Київ, 2017.

- ДБН В.2.2-20:2008 «Здания и сооружения. Гостиницы». – Київ, 2009.

- ДБН В.2.2.-9-2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення– К.: Мінрегіонбуд України, 2019. – 43 с.

- ДБН В.2.2-15-2019. Будинки і споруди. Житлові будинки: основні положення – К.: 2019.– 44 с.

- Рекреація. Туризм. Терміни. Визначення. [Электронний ресурс] -

https://ru.wikipedia.org/wiki, http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm

- Все о туризмі.   [Электронний ресурс] - http://tourlib.net.

14.     http://tourlib.net/books_tourism/lukjanova.htm

15. http://books.totalarch.com/recreational_complexes